## Slide 1: Подготовка к теоретическому зачёту
Курс
«Архитектура вычислительных систем»

## Slide 2: Образец контрольного билета
Вариант 16-ТЗ. Какие разделы математики обязаны своим происхождением появлению вычислительной техники? Место для ответа 2. Укажите вторую слева десятичную цифру точного десятичного числа бит в 2-х мегабайтах памяти. Место для ответа 3. Почему для оценки эффективности кэш-памяти недостаточно использовать время выполнения простой вычислительной программы, как для регистрового и стекового СОЗУ? Место для ответа 4. В каком из известных Вам четырех способов умножения не применяется восстановление остатка? Место для ответа 5. Существуют ли операционные устройства, не выполняющие арифметических операций? Место для ответа 6. Чем объясняется «причудливая особенность» развития форматов команд процессоров фирмы Intel? Место для ответа 7. Что такое «шаг инкрементации»? Место для ответа 8. Микрокомандой задаётся выполнение одной или нескольких микроопераций? Место для ответа 9. В каких вычислительных структурах время вычисления одной функции определяет основной период синхронизации? Место для ответа 10. В каком случае две команды ветвления (BRANCH) могут создать помеху типа WAW? Место для ответа
Обратная сторона листа Дополнительное место для ответов

## Slide 3: Разделы курса лекций
(Подготовка к теоретическому зачёту осеннего семестра
2016 года)
Введение 1. Архитектура (с приложениями).
Введение 2. История ЭВМ (с приложениями).
Глава 1. Представление информации в ЭВМ (с приложением).
Глава 2. Система памяти ЭВМ (с приложениями).
Глава 3. АЛУ (с приложениями).
Глава 4. Процессоры (с приложениями).
Глава 5. Вычислительные конвейеры (с приложением).

## Slide 4
Внимание!
Далее опубликованы примеры контрольных вопросов. Некоторые вопросы сопровождаются комментарием для подготовки ответа.

## Slide 5: Введение 1 и Введение 2
На каких принципах построены вычисления (обработка информации) в аналоговых вычислительных машинах?

## Slide 6
В чём заключались отличия машины Тьюринга от «машины Поста»?

## Slide 7: !??
Что означает «обозримость» как одно из основных требований к записи алгоритма?

## Slide 8
Почему функция Аккермана используется при тестировании компьютеров?

## Slide 9
Вариант вопроса!!
Почему функция Аккермана не используется при тестировании компьютеров?

## Slide 10
Какие разделы математики обязаны своим происхождением появлению вычислительной техники?
(Достаточно назвать три!)

## Slide 11: К ответу на вопрос
Информатику целиком иногда определяют как раздел прикладной математики.
Конкретизация: конструктивная математика, теория алгоритмов, теория автоматов, разделы математической логики и комбинаторики, теория информации (?), теория формальных языков и грамматик, реляционная алгебра и др.

## Slide 12: !?
Сформулируйте требования к языку программирования на концептуальном уровне представления ЭВМ.

## Slide 13
Чем управляют потоки данных в «вычислительных системах с управлением потоками данных»?

## Slide 14
Укажите критерии, по которым разделялись поколения ЭВМ.
Для ответа:
Технологии.
Архитектура.
Программное обеспечение, операционные системы.
Режим доступа пользователей.
…

## Slide 15
Укажите какие-либо недостатки в известных Вам определениях понятия «информация».
Ответ базируется на Приложении П0.1.

## Slide 16
Кого считают первым программистом и почему?

## Slide 17
Назовите 3 – 4 новаторские особенности вычислительной машины БЭСМ-6.

## Slide 18: К ответу на вопрос
Основные принципиальные особенности БЭСМ-6:
магистральный принцип организации управления; с его помощью потоки команд и операндов обрабатываются параллельно (до восьми машинных команд на различных стадиях);
использование ассоциативной памяти на сверхбыстрых регистрах, что сократило количество обращений к ферритной памяти;
расслоение оперативной памяти на автономные модули, что дало возможность одновременно обращаться к блокам памяти по нескольким направлениям;
многопрограммный режим работы для одновременного решения нескольких задач с заданными приоритетами;
аппаратный механизм преобразования математического адреса в физический, что дало возможность динамически распределять оперативную память в процессе вычислений средствами операционной системы;
принцип страничной организации памяти и разработанные на его основе механизмы защиты по операндам и командам; развитая система прерывания.

## Slide 19: Глава 1
Где хранится знак целого числа при применении упакованного формата?
Для ответа см. слайды 6, 7 и 10 главы 1.

## Slide 20: !??
Используется ли беззнаковый формат целых чисел в упакованном виде?

## Slide 21
В чём различия битовых полей и битовых строк?
Для ответа см. слайд 20 главы 1.

## Slide 22
В каких вычислительных машинах применяется «полулогарифмическая» форма представления чисел?

## Slide 23: !?
С какой целью выполняется нормализация порядка при нормальной форме представления чисел?

## Slide 24: !?
Укажите три или более атрибута, описания которых содержатся в теге.

## Slide 25
Чем отличаются друг от друга естественная и принудительная адресации?
Для ответа см. слайд 28 главы 1.

## Slide 26: Глава 2
Сколько бит (точное десятичное число) в 2,4 мегабайтах памяти?

## Slide 27
Вариант вопроса.
Укажите пятую справа десятичную цифру точного десятичного числа бит в 3-х мегабайтах памяти.
Для ответа: 3*8*1024*1024=25165824

## Slide 28
Применяется ли в СОЗУ дисциплина LIFO? Что она означает?
Для ответа:
Last In, First Out, «последним пришёл — первым ушёл»

## Slide 29
Укажите составляющие времени обращения к запоминающему устройству при записи.
Для ответа:
см. главу 2, слайд 4.

## Slide 30
Почему для оценки эффективности кэш-памяти недостаточно использовать время выполнения простой вычислительной программы, как для регистрового и стекового СОЗУ?

## Slide 31
Возможна ли такая ситуация: БИС процессора содержит указатель стека, а стековая регистровая память отсутствует?

## Slide 32
Какое отношение имеет понятие «быстродействие» к устройствам хранения информации?

## Slide 33
Что понимается под «функциональным расслоением» в многоблочной памяти?

## Slide 34
С какой целью используется «виртуальное адресное пространство»?

## Slide 35: Глава 3
В каком из известных Вам четырех способов умножения применяется восстановление остатка?

## Slide 36
Вариант вопроса!!
В каком из известных Вам четырех способов умножения не применяется восстановление остатка?

## Slide 37
Что такое “пробное деление” и с какой целью оно применяется?

## Slide 38
Что такое «признак четности»?
Как его можно использовать в вычислениях?

## Slide 39
В системе команд некоторой ЭВМ отсутствует команда сдвига влево, но есть команды операций пересылок, сложения, сдвига вправо, поразрядной конъюнкции, инкрементации. Как в этой ЭВМ осуществить сдвиг чисел влево?

## Slide 40
Существуют ли операционные устройства, не выполняющие арифметических операций?

## Slide 41: Глава 4
Как связаны между собой форматы команд и данных?

## Slide 42
Чем объясняется «причудливая особенность» развития форматов команд процессоров фирмы Intel?

## Slide 43
Двухбайтовая команда содержит во втором байте операнд. Какой способ адресации в данном случае используется?

## Slide 44
Что такое «шаг инкрементации»?

## Slide 45
Укажите главное различие между прямой и обратной адресациями.

## Slide 46: !??
Косвенная регистровая адресация получила своё название потому, что регистр, указанный в команде а)содержит данные для косвенной операции?
б)содержит адрес операнда? в)косвенно проверяет данные?

## Slide 47
Каково минимальное количество адресов в коде команды компьютера, не имеющего в своём составе в устройстве управления счётчика команд?

## Slide 48
Объясните термин
«неполный прямой адрес».

## Slide 49
Что происходит с индексными регистрами при прогрессивной адресации?

## Slide 50
В чём заключается главный недостаток использования единого устройства централизованного управления ЭВМ?

## Slide 51
Микрокомандой задаётся выполнение одной или нескольких микроопераций?

## Slide 52
Почему при прямом контекстном переключении (переходе к программе обслуживания устройства, запросившего прерывания) происходит запоминание состояния процессора, а не состояния прерываемой программы?

## Slide 53: Глава 5
В каких вычислительных структурах время вычисления одной функции определяет основной период синхронизации?
Для ответа:
см. табл. в главе 5, слайд 15.

## Slide 54
Почему при организации многоблочной памяти в вычислительных конвейерах не применяется функциональное расслоение?

## Slide 55: !?
Почему в практике применения вычислительных конвейеров не применяется допустимая постулатами конвейеризации передача данных из «старших» ступеней конвейера в «младшие»?

## Slide 56
В каком случае две команды ветвления (BRANCH) могут создать помеху типа WAW?

## Slide 57
Почему время выполнения ступеней выборки команды и выборки первого операнда (смотрите типовое разбиение команды на ступени) занимают наибольшее время?
Для ответа:
см. слайды 50 и 51 в главе 5.

## Slide 58: !?
Что является важнейшим условием увеличения числа ступеней вычислительного конвейера?